# Маркировка и знаки опасности

КЛАСС 1
Взрывчатые вещества и изделия

(№ 1)

Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3

Символ (взрывающаяся бомба): черный; фон: оранжевый; цифра "1" в нижнем углу

| (№ 1.4) Подкласс 1.4</TD< tr> | (№ 1.5) Подкласс 1.5 | (№ 1.6) Подкласс 1.6 |
| --- | --- | --- |
| Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм и толщиной около 5 мм (для знака с размерами 100 ? 100 мм); цифра "1" в нижнем углу |

КЛАСС 2
Газы

(№ 2.1) Легковоспламеняющиеся газы Символ (пламя): черный или белый [кроме случаев, предусмотренных пункте 5.2.2.2.1.6 с)]; фон: красный; цифра "2" в нижнем углу

(№ 2.2) Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра "2" в нижнем углу

(№ 2.3) Токсичные газы Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "2" в нижнем углу

КЛАСС 3
Легковоспламеняющиеся жидкости

(№ 3) Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра"3" в нижнем углу

КЛАСС 4 
подкласс 4.1
Легковоспламеняющиеся твердые вещества,самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества

(№ 4.1) Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра "4" в нижнем углу

подкласс 4.2
Вещества, способные к самовозгоранию

(№ 4.2) Символ (пламя): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя – красная; цифра "4" в нижнем углу

подкласс 4.3
Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

(№ 4.3) Символ (пламя): черный или белый; фон: синий; цифра "4" в нижнем углу

КЛАСС 5
подкласс 5.1
Окисляющие вещества

(№ 5.1) Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры "5.1" в нижнем углу

подкласс 5.2
Органические пероксиды

(№ 5.2) Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры "5.2" в нижнем углу

КЛАСС 6
подкласс 6.1
Токсичные вещества

(№ 6.1) Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

подкласс 6.2
Инфекционные вещества

(№ 6.2) В нижней половине знака могут иметься надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "в случае повреждения или утечки немедленно уведомить органы здравоохранения" Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

КЛАСС 7
Радиоактивные материалы

| (№ 7A) Категория I – Белая | (№ 7B) Категория II – Желтая | (№ 7С) Категория III – Желтая |
| --- | --- | --- |
| Символ (трилистник): черный; фон: белый; Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: "РАДИОАКТИВНО", "СОДЕРЖИМОЕ…", "АКТИВНОСТЬ…". За словом "РАДИОАКТИВНО" должна следовать одна красная вертикальная полоса; цифра "7" в нижнем углу | Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина – желтая с белой каймой;нижняя – белая Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: "РАДИОАКТИВНО", "СОДЕРЖИМОЕ…", "АКТИВНОСТЬ…". В черном прямоугольнике: "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНДЕКС" |
|  | За словом "РАДИОАКТИВНО" должны следовать две красные вертикальные полосы; | За словом "РАДИОАКТИВНО" должны следовать три красные вертикальные полосы; |
|  | цифра "7" в нижнем углу |

(№ 7Е) Делящийся материал класса 7 Фон: белый Текст (обязательный): черный в верхней половине знака – "ДЕЛЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ". В черном прямоугольнике в нижней половине знака: "ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КРИТИЧНОСТИ"; цифра "7" в нижнем углу

КЛАСС 8
Коррозионные вещества

(№ 8) Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя – черная с белой каймой; цифра "8" белая в нижнем углу

КЛАСС 9
Прочие опасные вещества и изделия

(№ 9) Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный; фон: белый; подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу